## Slide 1: МОДУЛ 3: Провеждане на одити и оценки на достъпността на обектите
Програма за обучение на обучители по достъпен културен туризъм
Проект: TACT – Обучение за достъпен културен туризъм
Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са изцяло на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Фондация „Темпус“. Нито Европейският съюз, нито Фондация „Темпус“ могат да бъдат държани отговорни за тях.

## Slide 2: Цели на обучението
До края на Модул 3 обучаемите ще научат как да:
  Планират и извършват систематичен одит на достъпността на туристически обект или обект на културното наследство, обхващащ всички фази от преживяването на посетителя (от информацията преди посещението до ориентирането на място и напускането).
  Използват контролни списъци, стандарти и инструменти за измерване, за да идентифицират бариери във физическата среда, комуникацията и процесите на обслужване.
  Наблюдават и записват ефективно констатациите относно достъпността (чрез водене на бележки, измервания и снимки) и оценяват доколко обектът отговаря на установените критерии за достъпност или нуждите на потребителите.
  Разработват практически препоръки за подобрения въз основа на констатациите от одита, като приоритизират проблемите според тежестта им и предлагат реалистични решения (включително както краткосрочни корекции, така и дългосрочни инвестиции).
  Разбиране как да се включат различни гледни точки в процеса на одит, особено чрез включване на хора с увреждания или експерти по достъпност, за да се подобри качеството на оценките.
  Подгответе се да обучавате другите (например по време на собствените си обучения или в рамките на организацията си) да извършват основни оценки на достъпността, като по този начин увеличите въздействието на това умение.

## Slide 3: Видове одити за достъпност
Вътрешни самооценки
Най-подходящи за:
  Започване на работа по темата с достъпността.
  Идентифициране на бариери, които могат да бъдат отстранени с малко или без значителни усилия („бързи решения“);.
  Подготовка за външна независима оценка или одит;
  Развиване на вътрешна осведоменост и ангажираност по отношение на достъпността.
Външни професионални одити
Най-подходящи в следните случаи:
  Когато имате намерение да споделите информация за достъпността с обществеността.
  Когато обектът е голям или включва фактори с повишен риск.
  Когато законодателството или договорните задължения изискват одит.
  Когато инвестиционните решения зависят от резултата от одита.
  Когато изграждането на доверие сред клиентите и посетителите с увреждания е основен приоритет..

## Slide 4: Видове одити за достъпност
Одити, базирани на реален потребителски опит и участие на потребители
Най-подходящи за:
  Преглед на преживяванията на посетителите;
  Оценка на обиколки, атракции и дейности;
  Преглед на цялостното преживяване на клиента;
  Тестване на предложени промени в дадено преживяване, продукт или среда..
Одити тип „таен клиент“ (Mystery Guest Audits)
Най-подходящи за оценка на:
  • колко лесно може да бъде получена информация за услугите, предлагани от вашия бизнес, още на етап резервация;
  • дали служителите реагират адекватно на въпроси и притеснения по време на реална комуникация;
  • дали съществуват разминавания между обещаното и реално предоставеното обслужване;
  • доколко уверено и компетентно служителите отговарят на въпроси, свързани с достъпността.

## Slide 5: Подготовка за одит – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА
Решете какво ще одитирате:
  Дали става въпрос за една сграда (например музей), цял обект (например парк с културно-историческо наследство с множество съоръжения) или може би конкретна услуга (например програма за екскурзии с екскурзовод или събитие)?
  Одитирате ли само физическата достъпност или и цифровата достъпност (като уебсайта) и аспектите на услугата?
За цялостен одит на обекта често включваме всички елементи.
Понякога практическите ограничения налагат да се съсредоточите първо върху ключовите области.
Бъдете ясни по отношение на този обхват, за да можете да разпределите времето и ресурсите правилно.

## Slide 6: Подготовка за одит – СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПА
  Одитът се извършва най-добре в екип. Различните хора забелязват различни неща. В идеалния случай екипът ви трябва да включва поне един човек с увреждане. Неговият житейски опит е безценен; той ще забележи пречките или удобствата, които вие може да не забележите.
  Добре е също да имате комбинация от умения: някой, който може да прави измервания (и разбира техническите спецификации), някой, който може да наблюдава обслужването на клиентите или да задава въпроси на персонала, някой, който да води бележки/да прави снимки и т.н.
  Като обучител може да не разполагате винаги с готов екип, но можете да обучите други хора (колеги или доброволци) да ви помагат. Ако извършвате одит на собствения си обект, включете персонал от различни отдели: поддръжка, обслужване на посетители и др.

## Slide 7: Подготовка за одит – СЪБИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
Обичайните инструменти за одит включват:
  списък за проверка или формуляр за одит,
  рулетка (за проверка на ширини, височини, наклони на рампи),
  уред за измерване на осветеността (по избор, за проверка на нивата на осветеност),
  уред или приложение за измерване на нивото на шума (по избор, за околния шум),
  фотоапарат (за визуално документиране на проблемите) и може би
  инвалидна количка или детска количка, за да се симулира мобилност, ако никой от екипа не използва такава.
Носете бележници или таблет за водене на бележки.
Уверете се, че разполагате с необходимите справочни материали.
Облечете се удобно за ходене пеша и при необходимост – подходящо за външни атмосферни условия.

## Slide 8: Подготовка за одит – РАЗРЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
  Уведомете ръководството на обекта за одита (ако сте външен одитор) и получете всички необходими разрешения за достъп до всички зони.
  Ако сте вътрешен одитор, все пак информирайте екипа си или висшестоящите си, за да разберат какво се случва
  Ако обектът е отворен за посетители по време на одита, решете дали да се слеете с тълпата (като таен гост) или да се представите.

## Slide 9: Подготовка за одит – СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  Уверете се, че вашите дейности по одита не създават опасности.
    Например, ако измервате размера на стълбище, не блокирайте стълбите за прекалено дълго време, за да не рискувате някой да се препъне. Ако правите снимки, избягвайте да заснемате хора, които могат да бъдат разпознати, без тяхното съгласие.
  Ако някой от членовете на екипа има увреждане, уверете се, че самият маршрут на одита е безопасен за него
    Например, ако обектът има недостъпни участъци, планирайте как да ги заобиколите или дали да ги пропуснете за това лице. Искаме нашият одит да бъде включващ и съобразителен.

## Slide 10: Елементи на контролен списък за проверка на достъпността
Информация преди посещението
  Достъпност на уебсайта и лекота на навигацията;
  Специални страници или раздели за достъпност;
  Ясни описания на физическия достъп, а не неясни обозначения;
  Информация за разстояния, повърхности, наклони, места за сядане, осветление и шум;
  Наличност на достъпни тоалетни и места за почивка;
  Възможности за транспорт и места на пристигане;
  Наличност на помощ, опции с екскурзовод или алтернативни формати.
Пристигане и паркиране
  Условия за слизане и паркиране, включително достъпни места
  Ширина на пътеките, качество на настилката и поддръжка
  Наклони, стъпала и перила
  Нива на осветление, особено в сенчести или вечерни условия
  Указателни табели от местата на пристигане до входовете
  Места за сядане или почивка по-дългите пътеки

## Slide 11: Елементи на контролен списък за проверка на достъпността
Вход и билети
  Достъп без стъпала или ясно обозначени алтернативи
  Ширина, тегло и механизми за отваряне на вратите
  Прагове и преходи между нивата на пода
  Визуален контраст около вратите и касите
  Навес от атмосферни влияния на местата, където се образуват опашки
  Височина на гишетата и видимост за седящи и стоящи посетители
  Пространство за помощни средства за придвижване на гишетата
  Наличност на преносими терминали за плащане с карта
  Яснота на цените и опциите за билети
  Системи за опашки и време за изчакване
  Наличност на приоритетен достъп или алтернативни процедури
Вътрешна циркулация
  Коридори, входове и места за обръщане
  Асансьори, рампи и стълби, включително указателни табели за достъп до тях
  Парапети, осветление и контраст на пода
  Места за сядане по маршрутите
  Тихи зони за почивка или сензорни паузи
  Дизайн и разположение на карти
  Използване на символи, цветове и ясен език
  Последователност на указателните табели
  Наличност на алтернативни формати, като например голям шрифт или цифрови пътеводители

## Slide 12: Елементи на контролен списък за проверка на достъпността
Експонати и дисплеи
  Визуална достъпност
  Достъпност за хора с увреден слух
  Физически достъп до експонатите
  Когнитивни и сензорни съображения
Удобства (тоалетни, места за почивка, магазини)
  Местоположение и обозначения на достъпните тоалетни
  Пространство, разположение и оборудване в тоалетните
  Наличие на съблекални, ако е необходимо
  Качество и разпределение на седалките
  Тихи или спокойни пространства
  Достъп до питейна вода

## Slide 13: Съвети за ефективна оценка
Бъдете методични. Започнете отвън и се придвижвайте навътре. Работете бавно и систематично.
Направете снимки на пречките (и на добрите примери). Снимките са изключително полезни при изготвянето на доклада и за да покажете на другите какъв е проблемът.
Взаимодействайте с персонала на място (ако е уместно)
Включване на потребителите – златен стандарт. Ако човек с увреждане участва в одита с вас, позволете му да води или да дава обратна връзка в реално време
Останете обективни и позитивни.
Управление на времето. Опитайте се да не бързате. Ако сте ограничени във времето, фокусирайте се първо върху основните маршрути на посетителите, а след това върху второстепенните зони, ако времето позволява

## Slide 14: Записване и докладване на резултатите
Целта е :
  Да се опише какво съществува
  Да се обясни как работи на практика
  Да се идентифицират местата, където възникват пречки
  Да се отрази въздействието върху посетителите
  Да се осигури солидна основа за по-късни решения за подобрения
Ключови стъпки при изготвянето на доклада:
  Организирайте по приоритет
  Предложете решения
  Използвайте ясен формат
  Включете положителните аспекти
  Използвайте снимки и доказателства
  Запазете гледната точка на потребителя

## Slide 15: Изготвяне на практически препоръки
Практическата препоръка е тази, която:
  Директно се отнася към идентифицираната пречка.
  Води до реално подобрение на преживяването на посетителите.
  Ясно посочва промяната, необходима за постигането ѝ.
  Не изисква специализирани познания, за да бъде разбрана.
  Дава усещане, че може да се направи нещо с нея, дори и да не е необходимо да се направи веднага.

## Slide 16: Препоръки за определяне на приоритетите
КРАТКОСРОЧНИ ДЕЙСТВИЯ | СРЕДНОСРОЧНИ ДЕЙСТВИЯ | ДЪЛГОСРОЧНИ ДЕЙСТВИЯ
Подобрена сигнализация По-ясна информация Инструктажи или напомняния за персонала Незначителни корекции или поддръжка Промени в процедурите | Актуализиране на тълкуването Коригиране на оформлението Целенасочени покупки на оборудване Структурирано обучение Преработване на процесите за резервации или издаване на билети | Капитални ремонти Мащабни ремонти Нови пътища за достъп Разработване на политики или стратегии

## Slide 17: Основни изводи
Одитът за достъпност е методична оценка на инклузивния характер на уебсайт или място, която включва както физическата среда, така и информацията, достъпна за обществеността, и предлаганите услуги.
За да се извърши успешен одит, е необходимо да се изготви план. Определете обхвата, съберете разнообразен екип (включително потребители, ако е възможно) и използвайте инструменти (списъци за проверка, измервателни уреди, фотоапарат) за събиране на обективни данни.
Проследете пътя на посетителя: от информацията преди посещението и пристигането до всеки аспект на посещението (входове, навигация, експонати, удобства и изход). Това гарантира, че нито една част от преживяването няма да бъде пропусната.
Използвайте контролни списъци и стандарти като ръководство, но обръщайте внимание и на преживяването на потребителите. Отбелязвайте препятствията, сравнявайте ги с насоките и си представяйте „как би се почувствал посетителят в тази ситуация?“.
Документирайте ясно констатациите си, като използвате фотографии, примери и бележки. Подредете документираните констатации по важност и дайте предложения за преодоляване на установените пречки.
Включете хора с увреждания в одитите или потърсете обратна връзка – това ще добави по-голяма точност и уместност към процеса на одит.

## Slide 18: БЛАГОДАРЯ ВИ!
Имате ли въпроси?
Какво беше ново или изненадващо за вас?