## Slide 1: МОДУЛ 4: Планиране на подобрения в инфраструктурата за достъпност
Програма за обучение на обучители по достъпен културен туризъм
Проект: TACT – Обучение за достъпен културен туризъм
Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Фондация „Темпус“. Нито Европейският съюз, нито Фондация „Темпус“ могат да бъдат държани отговорни за тях.

## Slide 2: Цели на обучението
До края на Модул 4 обучаемите ще се научат да:
  Идентифицират често срещани физически бариери за достъпност в туризма и културното наследство.
  Насочват мениджърите на туристически и културни обекти при разработването на поетапен план за действие за достъпност с цел подобряване на инфраструктурата и услугите, като правят разграничение между незабавни нискобюджетни решения и дългосрочни капиталови проекти.
  Прилагат принципите на универсалния дизайн и творческото решаване на проблеми, за да предложат решения за достъпност в предизвикателни среди.
  Подчертават важността на постоянната поддръжка и устойчивостта на достъпната инфраструктура, планирането на поддръжката и обучението на персонала, така че подобренията да останат ефективни в дългосрочен план.

## Slide 3: Разбиране на достъпността в застроената среда
Достъпността се определя от:
  Разстояния и наклони, а не само наличието на пътека
  Повърхности, осветление и акустика
  Теглото на вратите, праговете и пространството за обръщане
  Колко предсказуемо и разбираемо изглежда едно пространство
Това включва всичко, с което посетителят взаимодейства физически:
  Паркинги, места за качване и слизане и пешеходни маршрути
  Пътеки, стъпала, рампи и открити площи
  Входове, рецепции и чакални
  Тоалетни, места за сядане, гишета и витрини
  Преходи между вътрешни и външни пространства

## Slide 4: Основни елементи на Плана за действие за достъпност
СПИСЪК С ПОДОБРЕНИЯ | Произтичащи от констатациите на одита, например „Монтиране на рампа на главния вход“ или „Провеждане на обучение на персонала за осведоменост относно уврежданията“ или „Модернизиране на уебсайта, за да отговаря на стандартите за достъпност“.
ПРИОРИТЕТИ И ЕТАПИ | Не всичко може да се случи наведнъж, затова разделете плана на етапи. Етап 1 (в рамките на 3 месеца): най-лесни и евтини поправки. Етап 2 (в рамките на 1 година): умерени промени. Етап 3 (3-5-годишен план): големи ремонти или покупки. Отбележете кои са с висок приоритет.
ОТГОВОРНИ ЛИЦА | Назначете човек (или екип) за всяко действие. Например, управител на съоръженията за физически промени, отдел „Човешки ресурси“ за инициативи за обучение, отдел „ИТ“ за поправки на уебсайта.
РЕСУРСИ/БЮДЖЕТ | Предоставете поне приблизителна оценка или отбележете откъде ще дойде финансирането. Например: „Рампа – приблизителна стойност 5000 долара, да се включи в капиталовия бюджет за следващата година“ или „Кандидатстване за субсидия XYZ за тактилни експонати“.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСПЕХ | Как ще разберете, че е готово или работи? Например: „Рампата е инсталирана и се използва от посетителите (събрана обратна връзка)“. Поставянето на измерими цели помага за проследяване на напредъка.

## Slide 5: План за действие за достъпност – ПРИМЕР
НЕЗАБАВНО (СЛЕДВАЩИТЕ 3 МЕСЕЦА) | Закупуване на преносима рампа за стъпалата на входа и обучение на персонала как да я използва при необходимост; Монтиране на звънец или табела, за да могат ползвателите на инвалидни колички да повикат помощ на входа. Пренареждане на няколко ключови експоната, с цел разполагане на по – достъпна висичина, и отпечатване на етикети с по-голям шрифт за тях Насрочване на обучение за персонала по темата за осведомеността относно хората с увреждания
КРАТКОСРОЧНО (6-12 МЕСЕЦА) | Превърнете съществуващата малка тоалетна за персонала в тоалетна с обществен достъп (инсталирайте дръжки, разширете вратата, ако е възможно, и т.н.), разпределете бюджет, вземете оферта от изпълнител. Създайте страница за достъпност на уебсайта на музея с информация за рампата и др.
ДЪЛГОСРОЧНО (2-3 ГОДИНИ) | Осигурете финансиране за инсталиране на постоянна рампа или асансьор на входа. Реновирайте изложбената зала, за да се включат мултисензорни дисплеи (например тактилни модели, аудиогидове). Това изисква набиране на средства или безвъзмездна помощ. Възможно е да работите за получаване на сертификат за достъпност, издаван от националния съвет по туризъм, като се изпълнят всички критерии.

## Slide 6: Определяне на приоритетите при подобренията
„Какво трябва да поправим първо и защо?“
Започнете с критичните бариери за достъп. Потърсете първо бариери, които:
  Пречат на посетителите да влязат в обекта самостоятелно
  Пречат на достъпа до основни съоръжения като тоалетни или места за сядане
  Създават рискове за безопасността
  Принуждават посетителите да разчитат на персонала за основни движения или ориентация

## Slide 7: „Бързи резултати“ срещу дългосрочни проекти
Бързи победи (ниска цена, приложими веднага)
  Промени в политиките или услугите
  Табели и информация
  Малки промени в съоръженията
  Ремонтни дейности
  Обучение и информиране
Дългосрочни проекти (по-високи разходи или структурни промени)
Примери за това са:
  Монтиране на асансьори
  Цялостно обновяване на тоалетните
  Цялостно обновяване на експозициите
  Мащабни обучения или програми

## Slide 8: Стратегии за творческо решаване на проблеми
Обратими или неинвазивни решения
Алтернативни пътища
Технологиите като средство за адаптация
Креативно прилагане на универсалния дизайн
Съхранение срещу достъпност

## Slide 9: Примери за често срещани подобрения в инфраструктурата
Мобилност/физически достъп
  Рампи (постоянни или преносими)
  Асансьори/платформени повдигачи
  Разширени входни врати
  Гладки повърхности
  Достъпни тоалетни
  Места за сядане и почивка
  Парапети по стълби/рампи
  По-ниски гишета
  Достъпни маси за пикник или пейки
  Премахване на прагове или добавяне на леки наклони
  Резервирани паркоместа
  Тактилни индикатори на повърхността на земята
Визуален достъп
  Табели на брайлова азбука
  Релефни карти/модели
  Аудиогидове или екскурзии с екскурзовод, които описват визуалните елементи
  Табели с висок контраст
  Подобрено осветление
  Използване на цветове, които помагат на хората със слабо зрение

## Slide 10: Примери за често срещани подобрения в инфраструктурата
Достъп за хора с увреден слух
  Инсталиране на индукционни вериги в лекционни зали, информационни гишета или театри
  Осигуряване на субтитри или превод на жестомимичен език за видеоклипове/филми
  Предлагане на обиколки на жестомимичен език или с преводачи
  Визуални алармени системи
  Писмени материали в допълнение към аудио съобщенията.
Когнитивни/аутизъм/развитие
  Ясна, лесноразбираема сигнализация
  „Сензорно приятелски“ пространства
  Предоставяне на информация на достъпен език
  Предоставяне на брошури със социални истории предварително (серия от картинки, показващи какво да очакват по време на посещението, което някои семейства с деца с аутизъм оценяват).

## Slide 11: Примери за често срещани подобрения в инфраструктурата
Цифрови подобрения
  Таблети за обществено ползване с достъпно съдържание
  Интерактивни киоски, които отговарят на насоките за достъпност (сензорни екрани с аудио изход и тактилни бутони).
Интегриращи експонати
  Мултисензорни дисплеи, където е възможно (например, комбинация от текст, аудио и тактилни елементи)
  Сменяеми капаци на витрините, за да се позволи докосване на определени реплики

## Slide 12: Съображения относно разходите и основи на бюджетирането
  Много подобрения са достъпни
  Разходи срещу ползи
  Планиране на бюджета
  Примери за ценообразуване
  Ресурси в натура

## Slide 13: Поддръжка и устойчивост
Достъпността е постоянен ангажимент.
  Планове за поддръжка.
  Обучение за обновяване на персонала.
  Интегриране на политиките.
  Мониторинг и обратна връзка.
  Избягвайте „отмятането на точки“.

## Slide 14: Основни изводи
Планът за действие за достъпност е ключов инструмент, който превръща констатациите от одита в конкретни стъпки за подобрение
Приоритизирането е ключово: Разграничавайте бързите резултати от дългосрочните проекти. Решавайте първо основните проблеми, свързани с достъпа и безопасността.
В исторически или трудни обекти прилагайте творчески подход към решаването на проблеми. Използвайте неинвазивни решения, алтернативни начини за достъп (виртуални преживявания, алтернативни маршрути) и проектирайте интервенции, които зачитат културното наследство, като същевременно осигуряват включване.
Има много видове подобрения на инфраструктурата, които често се използват за осигуряване на достъпност на туристическите обекти. Познаването им помага при предлагането на подходящи решения за всяка пречка.
Изгответе реалистичен бюджет: не всички подобрения на достъпността са скъпи. Някои могат да струват много малко и да имат огромни ползи.
Трябва да се вземат предвид съображенията за поддръжка и устойчивост.
Планирането на подобрения за достъпност означава вграждане на приобщаването в структурата на управлението на обекта – превръщането му в непрекъсната част от развитието.

## Slide 15: БЛАГОДАРЯ ВИ!
Имате ли въпроси?
Какво беше ново или изненадващо за вас?