## Slide 1: MODUL 3: Sprovođenje procene i ocene pristupačnosti lokaliteta
PROGRAM OBUKE O PRISTUPAČNOM KULTURNOM TURIZMU – OBUKA ZA TRENERE
ProjeKAT: TACT - OBUKA ZA PRISTUPAČNI KULTURNI TURIZAM
Finansirano od strane Evropske unije. Izneti stavovi i mišljenja predstavljaju isključivo stavove autora i ne moraju nužno odražavati stavove Evropske unije ili Fondacije Tempus. Ni Evropska unija ni Fondacija Tempus ne mogu se smatrati odgovornim za njihov sadržaj.

## Slide 2: Ciljevi učenja
Do kraja Modula 3, učesnici će naučiti kako da :
  planiraju i sprovedu sistematsku procenu pristupačnosti turističkog lokaliteta ili lokaliteta kulturnog nasleđa, obuhvatajući sve faze iskustva posetioca (od informacija pre dolaska do snalaženja na lokaciji i odlaska).
  koriste kontrolne liste, standarde i alate za merenje kako bi identifikovali prepreke u fizičkom okruženju, komunikaciji i procesima pružanja usluga.
  posmatraju i evidentiraju nalaze procene pristupačnosti na efikasan način (vođenjem beleški, merenjima i fotografisanjem) i procene u kojoj meri lokalitet ispunjava utvrđene kriterijume pristupačnosti ili potrebe korisnika.
  razviju praktične preporuke za unapređenje na osnovu nalaza procene, određujući prioritete prema značaju problema i predlažući izvodljiva rešenja (uključujući kratkoročne mere i dugoročnija ulaganja).
  razumeju kako da uključe različite perspektive u proces procene, posebno kroz uključivanje osoba sa invaliditetom ili stručnjaka za pristupačnost, radi unapređenja kvaliteta procene.
  pripreme se da prenesu znanje drugima (npr. tokom sopstvenih obuka ili unutar svoje organizacije) za sprovođenje osnovnih procena pristupačnosti i time dodatno prošire efekat stečenih znanja i veština.

## Slide 3: Vrste procena pristupačnosti
Interna samoprocena
Najpogodnija za:
  početak rada na unapređenju pristupačnosti.
  identifikovanje prepreka koje zahtevaju malo ili nimalo napora za otklanjanje – brze i jednostavne pomake.
  pripremu za eksternu procenu koja će biti sprovedena nezavisno.
  razvijanje interne svesti i preuzimanje odgovornosti za pristupačnost.
Eksterna stručna procena
Najpogodnija za:
  situacije kada planirate da informacije o pristupačnosti učinite javno dostupnim.
  slučajeve kada je lokalitet velik ili uključuje faktore visokog rizika.
  situacije u kojima propisi ili ugovorne obaveze zahtevaju sprovođenje procene.
  slučajeve kada odluke o investiranju zavise od rezultata procene.
  situacije kada je izgradnja poverenja kod korisnika i posetilaca sa invaliditetom jedan od glavnih prioriteta.

## Slide 4: Vrste procena pristupačnosti
Procene zasnovane na iskustvu korisnika i procene koje vode korisnici
Najpogodnije za:
  procenu iskustava usmerenih na posetioce;
  procenu tura, atrakcija i aktivnosti;
  sagledavanje celokupnog korisničkog iskustva;
  testiranje predloženih promena u iskustvu, proizvodu ili okruženju.
Procene metodom „tajnog gosta“
Najpogodnije za procenu:
  koliko je lako doći do informacija o uslugama koje vaša organizacija pruža u fazi rezervacije?
  da li osoblje na odgovarajući način reaguje na pitanja i nedoumice tokom direktne komunikacije?
  da li postoje razlike između onoga što je obećano ili najavljeno i onoga što se zaista dešava u praksi?
  koliko su zaposleni sigurni i kompetentni kada odgovaraju na pitanja u vezi sa pristupačnošću?

## Slide 5: Priprema procene - DEFINISANJE OBUHVATA
Odredite šta će biti predmet procene :
  Da li procenjujete jedan objekat (npr. muzej), ceo lokalitet (npr. park kulturnog nasleđa sa više sadržaja) ili određenu uslugu (npr. program vođenih tura ili događaj)?
  Da li procena obuhvata samo fizičku pristupačnost ili i digitalnu pristupačnost (npr. veb-sajt), kao i aspekte pružanja usluga?
Kod sveobuhvatne procene lokaliteta često se uključuju svi elementi.
Ponekad praktična ograničenja znače da je potrebno prvo usmeriti pažnju na ključne oblasti.
Jasno definišite obuhvat procene kako biste pravilno rasporedili vreme i resurse.

## Slide 6: Priprema procene – FORMIRANJE TIMA
  Procenu je najbolje sprovoditi timski. Različiti ljudi primećuju različite stvari. Idealno je da tim uključuje najmanje jednu osobu sa invaliditetom. Njeno lično iskustvo je dragoceno – primetiće prepreke ili elemente pristupačnosti koje drugi možda neće uočiti.
  Poželjno je da tim ima različite veštine: nekoga ko može da vrši merenja (i razume tehničke specifikacije), nekoga ko može da posmatra pružanje usluga ili razgovara sa zaposlenima, kao i osobu zaduženu za beleške, fotografisanje i dokumentovanje nalaza.
  Kao trener, možda nećete uvek imati formiran tim, ali možete osposobiti druge (kolege ili volontere) da pruže podršku. Ako procenjujete sopstveni lokalitet, uključite zaposlene iz različitih sektora – održavanje, rad sa posetiocima i druge relevantne službe.

## Slide 7: Priprema procene – Prikupljanje alata i materijala
Uobičajeni alati za procenu pristupačnosti uključuju:
  kontrolnu listu ili obrazac za procenu,
  metar (za proveru širina, visina i nagiba rampi),
  merač osvetljenja (opciono, za proveru nivoa osvetljenosti),
  merač nivoa buke ili aplikaciju (opciono, za merenje ambijentalne buke),
  fotoaparat ili kameru (za vizuelno dokumentovanje uočenih problema), i eventualno
  invalidska kolica ili dečja kolica za simulaciju kretanja, ukoliko ih niko u timu ne koristi.
Ponesite sveske za beleške ili tablet za evidentiranje nalaza.
Obezbedite svu potrebnu referentnu dokumentaciju i materijale.
Obucite se udobno za kretanje peške i, po potrebi, boravak na otvorenom.

## Slide 8: Priprema procene – DOZVOLE I OBAVEŠTENJA
  Obavestite upravu lokaliteta o sprovođenju procene (ako ste eksterni procenjivač) i pribavite sve potrebne dozvole za pristup svim zonama.
  Ako procenu sprovodite interno, svakako obavestite tim ili nadređene kako bi razumeli šta se sprovodi i zbog čega
  Ako je lokalitet otvoren za javnost tokom procene, odlučite da li ćete se uklopiti među posetioce (poput „tajnog gosta“) ili ćete se predstaviti i najaviti svoje prisustvo.

## Slide 9: Priprema procene – BEZBEDONOSNI ASPEKTI
  Vodite računa da aktivnosti tokom procene ne stvaraju dodatne rizike.
    Na primer, ako merite dimenzije stepenica, nemojte predugo zauzimati prolaz i time povećati rizik da se neko saplete. Ako fotografišete, izbegavajte snimanje osoba koje mogu biti prepoznate bez njihove saglasnosti.
  Ako neki član tima ima invaliditet, obezbedite da i sama ruta procene bude bezbedna i odgovarajuća za njega
    Na primer, ako lokalitet ima nepristupačne delove, unapred isplanirajte način njihovog obilaska ili procenite da li ih za tu osobu treba izostaviti. Cilj je da i sam proces procene bude inkluzivan i pažljivo organizovan.

## Slide 10: Elementi kontrolne liste za procenu pristupačnosti
Informacije pre posete
  pristupačnost veb-sajta i jednostavnost snalaženja;
  posebne stranice ili sekcije posvećene pristupačnosti;
  jasni opisi fizičke pristupačnosti, a ne neodređene ili opšte oznake;
  informacije o udaljenostima, vrstama podloge, nagibima, mestima za sedenje, osvetljenju i nivou buke;
  dostupnost pristupačnih toaleta i prostora za odmor;
  opcije prevoza i tačke dolaska;
  dostupnost pomoći, vođenih programa ili sadržaja u alternativnim formatima.
Dolazak i parking
  organizacija prostora za iskrcavanje i parkiranje, uključujući pristupačna parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom
  širina pešačkih staza, kvalitet podloge i održavanje
  nagibi, stepenice i rukohvati
  nivo osvetljenja, posebno u zasenjenim zonama ili u večernjim uslovima
  signalizacija od tačaka dolaska do ulaza
  mesta za sedenje ili odmor duž dužih prilaznih ruta

## Slide 11: Elementi kontrolne liste za procenu pristupačnosti
Ulaz i kupovina ulaznica
  pristup bez stepenica ili jasno označene alternativne rute
  širina vrata, sila potrebna za otvaranje i mehanizmi otvaranja
  pragovi i prelazi između različitih podnih površina
  vizuelni kontrast oko vrata i dovratnika
  zaštita od vremenskih uslova na mestima gde se formiraju redovi
  visina pultova i preglednost za posetioce koji sede i stoje
  prostor za pomagala za kretanje kod pultova
  dostupnost prenosivih POS terminala za plaćanje karticom
  jasnoća cena i dostupnih opcija za kupovinu ulaznica
  organizacija redova i vreme čekanja
  dostupnost prioritetnog pristupa ili alternativnih procedura
Kretanje kroz unutrašnji prostor
  hodnici, prolazi kroz vrata i prostor za okretanje
  liftovi, rampe i stepenice, uključujući signalizaciju koja vodi do njih
  rukohvati, osvetljenje i kontrast podnih površina
  mesta za sedenje duž ruta kretanja
  mirne zone za odmor ili senzorne pauze
  dizajn i postavljanje mapa
  upotreba simbola, boja i jednostavnog jezika
  doslednost signalizacije
  dostupnost alternativnih formata, kao što su uvećani štampani materijali ili digitalni vodiči

## Slide 12: Elementi kontrolne liste za procenu pristupačnosti
Izložbeni sadržaji i postavke
  vizuelna pristupačnost
  pristupačnost za osobe sa oštećenjem sluha
  fizička pristupačnost izložbenim sadržajima
  kognitivni i senzorni aspekti pristupačnosti
Prateća infrastruktura (toaleti, prostori za odmor, prodajni objekti)
  lokacija i signalizacija pristupačnih toaleta
  prostor, raspored i oprema unutar toaleta
  dostupnost prostora za presvlačenje, kada je to relevantno
  kvalitet i raspored mesta za sedenje
  mirni prostori ili prostori sa smanjenim senzornim stimulansima
  dostupnost pijaće vode

## Slide 13: Saveti za efikasnu procenu
Budite sistematični. Počnite spolja i postepeno prelazite ka unutrašnjem prostoru. Radite polako i planski.
Fotografišite prepreke (ali i dobre primere). Fotografije su izuzetno korisne pri izradi izveštaja i za jasno prikazivanje problema drugima.
Uključite osoblje na lokaciji (kada je to primereno)
Uključivanje korisnika – zlatni standard. Ako osoba sa invaliditetom učestvuje u proceni zajedno sa vama, omogućite joj da vodi proces ili daje povratne informacije u realnom vremenu.
Ostanite objektivni i zadržite pozitivan pristup.
Upravljanje vremenom. Nemojte žuriti. Ako ste vremenski ograničeni, prvo se usmerite na glavne rute kretanja posetilaca, a zatim na sporedne zone ukoliko vreme dozvoljava.

## Slide 14: Evidentiranje i izveštavanje o nalazima
Cilj je da:
  Opišite postojeće stanje
  Objasnite kako to funkcioniše u praksi
  Identifikujte mesta na kojima se javljaju prepreke
  Prikažite uticaj na posetioce
  Obezbedite čvrstu osnovu za kasnije donošenje odluka o unapređenju
Ključni koraci u izveštavanju:
  organizujte nalaze prema prioritetima
  predložite rešenja
  koristite jasan i pregledan format
  uključite i pozitivne nalaze
  koristite fotografije i druge dokaze
  posmatrajte nalaze iz ugla korisnika

## Slide 15: Izrada praktičnih preporuka
Praktična preporuka je ona koja:
  direktno odgovara na identifikovanu prepreku.
  donosi stvarno unapređenje iskustva posetilaca.
  jasno definiše koju promenu je potrebno sprovesti da bi se cilj ostvario.
  ne zahteva specijalistička znanja da bi bila razumljiva.
  deluje kao nešto što se može sprovesti u praksi, čak i ako ne mora biti realizovano odmah.

## Slide 16: Prioritizacija preporuka
KRATKOROČNE AKTIVNOSTI | SREDNJOROČNE AKTIVNOSTI | DUGOROČNE AKTIVNOSTI
Unapređenje signalizacije Jasnije informacije Kratke instrukcije ili podsetnici za osoblje Manje prilagođavanje ili aktivnosti održavanja Izmene procedura | Ažuriranje interpretativnih sadržaja Prilagođavanje rasporeda prostora Ciljana nabavka opreme Strukturisana obuka Unapređenje procesa rezervacije ili kupovine ulaznica | Kapitalna ulaganja Veće rekonstrukcije i adaptacije Nove pristupne rute Izrada politika ili razvoj strategije

## Slide 17: Ključne poruke
Procena pristupačnosti predstavlja sistematsku procenu inkluzivnosti veb-sajta ili lokaliteta – koja obuhvata fizičko okruženje, informacije dostupne javnosti i usluge koje se pružaju.
Za uspešno sprovođenje procene potrebno je napraviti plan. Definišite obuhvat, okupite raznovrstan tim (uključite korisnike kada je moguće) i koristite alate (kontrolne liste, merne instrumente, fotoaparat) za prikupljanje objektivnih podataka.
Pratite korisničko iskustvo posetioca – od informacija pre posete i dolaska, kroz sve aspekte boravka (ulaz, kretanje, izložbene sadržaje, prateće sadržaje i izlazak). Time se obezbeđuje da nijedan deo iskustva ne bude zanemaren.
Koristite kontrolne liste i standarde kao smernice, ali obratite pažnju i na korisničko iskustvo. Beležite prepreke, vršite procenu u odnosu na smernice i zapitajte se: „Kako bi ovo doživeo posetilac?”.
Jasno dokumentujte nalaze koristeći fotografije, primere i beleške. Odredite prioritete među dokumentovanim nalazima i predložite mere za unapređenje identifikovanih prepreka.
Uključite osobe sa invaliditetom u procenu ili prikupite njihove povratne informacije – time se povećavaju tačnost i relevantnost procesa procene.

## Slide 18: HVALA!
Da li imate neka pitanja?
Šta vam je bilo novo ili iznenađujuće?